## Slide 1: UNIDAD 4 AUDITORÍA AMBIENTAL

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Uno de los principales obstáculos con que se encuentran los directivos de una institución para implementar una política ambiental apropiada en sus empresas, es la identificación de sus deficiencias y necesidades ambientales. El instrumento más adecuado para resolver dicha falencia es la auditoría ambiental.
La Auditoría Ambiental es una herramienta que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva sobre cómo la organización cumple con el objetivo general de contribuir a proteger el medio ambiente.
La Auditoría Ambiental es un instrumento metodológico, que permite obtener y ordenar la información necesaria para realizar un análisis sistemático y completo del impacto que causa en el medio ambiente la operación de una empresa.

## Slide 3: AUDITORÍA AMBIENTAL
La Auditoría Ambiental cumple la función de retroalimentar con nueva información a los procesos productivos, y a los encargados de tomar las decisiones, para mejorar el nivel de eficiencia.
El tipo de información resultante de las Auditorías Ambientales facilita la adopción de medidas técnicas de gestión.
¿Por qué?
Por el mejor uso de los recursos técnicos y recursos humanos disponibles en la empresa, y no necesariamente implican altos costos de implementación.

## Slide 4: ASPECTOS QUE CONTEMPLA LA ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
Objetivos.
Alcances (procesos a considerar, temas que se deben excluir).
Cuestiones que son claves.
Asignación de tareas entre los miembros del equipo auditor.
Definición de los métodos de recolección de información interna y externa.
Lista de personas que se han de entrevistar, al interior y al exterior de la empresa.
Sincronización de tiempos.
Definición de los formularios de presentación de los resultados.
Definición de los lineamientos básicos de una política ambiental interna.
Definición de los sistemas de seguimiento y control de resultados.

## Slide 5: MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL: INSPECCIONES
Inspecciones
Comprende un recorrido a la zona donde se lleva a cabo el proceso productivo y otros departamentos de interés.
Durante las inspecciones los encargados buscarán señales de emisiones gaseosas o material particulado, de prácticas inseguras y puntos de generación de residuos, tanto líquidos como sólidos.
Es importante la preparación de una descripción de cada uno de los procesos, materias primas e insumos. Tal descripción podrá ser escrita o bien en forma de diagramas de operación.

## Slide 6: MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL: ENTREVISTAS
Entrevistas
Los auditores sostendrán entrevistas con el personal responsable en todos los niveles de la empresa, muy especialmente con los trabajadores a partir de cuya experiencia es posible obtener un diagnóstico más acabado de los problemas ambientales generados en el proceso productivo.
Para la implementación de esta medida, será necesario comunicar a todos los empleados que deben dedicar tiempo a atender a los encargados de la Auditoría Ambiental y que han de darle acceso a toda la información solicitada.

## Slide 7: MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA AUDITORÍA AMBIENTAL: INFORMACIÓN EXTERNA
Información externa
La información externa es aquella proporcionada por organismos especializados, y que la empresa no es capaz de generar por necesitar infraestructura adecuada para realizarla (equipos de medición y profesionales especializados).
Esto significa, específicamente, la medición cuantitativa de parámetros contaminantes en las distintas descargas generadas en el proceso productivo (mediciones de emisiones gaseosas, caracterizaciones físico-químicas de RILES, etc.). Existe una variada oferta de consultoras a nivel nacional que ofrecen este tipo de servicios.
Este tipo de información es clave para obtener resultados satisfactorios de la Auditoría Ambiental. La Política Ambiental o Plan de Gestión a seguir se sustentará, en gran parte, en los resultados que indiquen las mediciones de los parámetros contaminantes.

## Slide 8: CARACTERIZACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Un efluente líquido es cualquier líquido que procede de una planta industrial.
Los efluentes líquidos deben ser caracterizados de acuerdo a sus principales parámetros, entre los cuales se distinguen los siguientes: DBO, DQO, sólidos suspendidos, grasas y aceites, metales pesados, temperatura, pH.
Es aconsejable que los análisis de los efluentes líquidos sean generalmente realizados por un laboratorio especializado.
La toma de muestras del efluente debe seguir un procedimiento correcto y éstas deben ser representativas de la ocurrencia, duración y características del proceso.
Una vez realizadas las caracterizaciones y obtenidos los resultados estos deben tabularse.

## Slide 9: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL:
Una auditoría ambiental es normalmente organizada en tres pasos, que comprenden actividades de pre-auditoría, auditoría propiamente tal y actividades de pos-auditoría.
DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
El cliente entra en contacto con el auditor y le encomienda la auditoría. Posteriormente, se realiza lo siguiente:
Establecer los objetivos de la auditoría;
Desarrollar un plan de auditoría (según los objetivos fijados);
Obtener información inicial sobre la instalación (organigrama, flujogramas del proceso, entre otros) y sus prácticas de gestión ambiental;
Obtener informaciones sobre las reglamentaciones aplicables (leyes, autorizaciones, normas técnicas).
Algunas organizaciones y empresas de consultoría acostumbran enviar cuestionarios a los responsables de la instalación a ser auditada, conteniendo preguntas sobre: actividades realizadas, emisiones de contaminantes y residuos, existencia de programas de monitoreo ambiental, entre otros.

## Slide 10: CUESTIONARIO DE PRE-VISITA DE AUDITORÍA
Si el equipo auditor quiere conocer con mayor precisión algunos aspectos relacionados con la auditoría, podrá formular un cuestionario de pre-visita de auditoría (CPV), que consiste en una serie de preguntas escritas dirigidas a la persona de contacto del auditado.
El CPV es normalmente enviado unas semanas antes de realizar la visita al sitio y debe ser devuelto por el auditado con tiempo suficiente para permitirle al equipo auditor revisar las respuestas y considerarlas en la preparación de la visita de auditoría.
El auditado debe tratar de responder este cuestionario en su totalidad y cualquier duda que surja al respecto debe ser consultada oportunamente con el auditor.
Un CPV bien definido puede reducir significativamente el tiempo requerido para conducir la auditoría en terreno, reduciendo costos y ahorrando tiempo y recursos.

## Slide 11: CUESTIONARIO DE PRE-VISITA DE AUDITORÍA
Un CPV podría incluir los siguientes tipos de preguntas:
a) ¿Cuáles son los principales procesos o actividades que se desarrollan en la organización que se audita?
b) ¿La instalación genera emisiones a la atmósfera?
c) ¿La instalación genera descargas de líquidos?
d) ¿La instalación genera, trata, almacena o dispone residuos sólidos?
e) ¿A qué distancia de poblaciones se encuentran las instalaciones?
f) ¿Existen áreas silvestres protegidas en el entorno donde se desarrollan las actividades de la organización?
g) ¿Se conocen las principales normas ambientales que regulan los procesos de la organización?
h) ¿Se conocen los permisos de carácter ambiental que son aplicables a las instalaciones y actividades?
i) ¿Se encuentra enfrentada la organización a problemas por incumplimiento de requerimientos legales?

## Slide 12: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
(B) SELECCIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORES Y DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS
Dependiendo del tipo de instalación a ser auditado, el auditor-líder seleccionará los integrantes de su equipo.
Normalmente, además de las personas entrenadas y con experiencia en auditoría ambiental es necesario contar, por lo menos, con una persona que conozca bien el tipo de actividad desarrollada en el área. Por ejemplo, en el caso de tratarse de un proceso industrial, podrá ser necesaria la participación de alguien que conozca bien este tipo de proceso.
Escogido el equipo, debe realizarse una reunión preparatoria para distribución de tareas y para asegurarse que todos tengan el conocimiento necesario de los objetivos de la auditoría. Los materiales informativos son distribuidos en el equipo y si fuese necesario, son discutidos.
Los auditores deben ir al terreno con un buen conocimiento de la organización y de la instalación que será auditada, así como de la legislación y de la reglamentación aplicable.

## Slide 13: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
(C) SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE LA AUDITORÍA
Los protocolos son un conjunto de instrucciones con la función de guiar al equipo de auditores.
Los objetivos de la auditoría determinarán el tipo de protocolo a ser empleado. Por ejemplo, una auditoría interna de una instalación que ya posee un sistema de gestión ambiental, puede ser bastante detallada y abarcar los más variados aspectos o puede concentrarse en algunas pocas cuestiones significativas, como gestión de residuos o recuperación de áreas degradadas.
Muchas empresas de consultoría ya tienen itinerarios predeterminados, mientras que, muchas empresas de gran tamaño que realizan regularmente auditorías internas, también acostumbran tener los itinerarios propios.

## Slide 14: EJEMPLO DE PROTOCOLO DE AUDITORÍA PARA RESIDUOS SÓLIDOS
1. Clasificación.
¿Existen procedimientos para identificar y clasificar los residuos generados en la unidad? ¿La clasificación está documentada? ¿Los documentos están disponibles? ¿Los residuos son clasificados correctamente? ¿La clasificación fue actualizada? ¿Existe documentación que compruebe la clasificación? ¿Los trabajadores que manipulan los residuos conocen los peligros? ¿Residuos provenientes de actividades no rutinarias también fueron clasificados? ¿Fue realizado un inventario de los equipamientos que contienen o pueden contener PCBs?
2. Almacenamiento:
¿El almacenamiento de los residuos sólidos se realiza de modo adecuado? 2.1 (...) 2.2 (...)
3. Destino de los residuos.
¿Los residuos tienen un destino adecuado y autorizado por los órganos reguladores? ¿El transportista es idóneo y capacitado? ¿Tiene permiso para el transporte de cargas peligrosas? 3.1 (...) 3.2 (...)

## Slide 15: EJEMPLO DE PROTOCOLO DE AUDITORÍA PARA RESIDUOS SÓLIDOS
4. Entrenamiento de los trabajadores.
¿Los trabajadores cuyas funciones incluyen la manipulación de residuos peligrosos,
fueron entrenados de acuerdo con un programa apropiado?
5. Situaciones de emergencia.
¿Existe un plan de actuación en caso de incidente o accidente con residuos peligrosos en el interior de la instalación auditada?
6. Residuos no peligrosos.
¿Los residuos no peligrosos (inertes y no inertes, incluyendo residuos “domésticos”) son gerenciados de manera adecuada?
7. Registros. ¿Existe registro de todos los residuos generados, almacenados y removidos?

## Slide 16: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
(D) COMUNICACIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN A SER AUDITADA
El gerente, o responsable de la instalación que será objeto de auditoría, debe ser, previamente avisado sobre la fecha y objetivos de la auditoría. La auditoría puede comenzar después de concluida toda la planificación.
(E) APERTURA Y RECONOCIMIENTO
La primera actividad es una reunión de apertura con el responsable de la instalación que será auditada. Los objetivos de la auditoría son revisados para confirmar el reconocimiento común.
Se puede proceder a una visita general de las instalaciones que serán auditadas, buscando familiarizar a los auditores con el lugar y actividades allí realizadas.
En general, los auditores dirigen la vista a los puntos de mayor interés ambiental, como locales de almacenamiento de insumos, productos y residuos, sistemas de control de emisiones, y puntos de descarga de contaminantes.
Como resultado de este reconocimiento inicial, el plan de la auditoría puede ser revisado, y tomar la decisión de dar más importancia a un aspecto que a otro.

## Slide 17: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
(F) RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS
Guiándose por los protocolos los auditores van al terreno buscando recolectar evidencias de aspectos a ser auditados.
Por ejemplo, si uno de los ítems es “entrenamiento de los trabajadores”, el auditor podrá escoger al azar algunos trabajadores y conversar con ellos, haciendo algunas preguntas que busquen poner en evidencia si están informados y entrenados para desempeñar las funciones ambientales propias de su actividad.
Otra actividad típica de un auditor que trabaje en este mismo ítem, será verificar los registros que la organización debe mantener sobre el entrenamiento de los trabajadores: quién fue entrenado, cuándo, por quien, sobre cuál tema y durante cuánto tiempo. Para los demás ítems a ser auditados deben utilizarse procedimientos semejantes.
De manera general, un auditor puede valerse de los siguientes métodos para recolectar evidencias: (i) observación visual; (ii) entrevistas o preguntas dirigidas; (iii) análisis de documentos.

## Slide 18: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
Entrevistas en terreno
La entrevista provee una oportunidad para desarrollar un diálogo con el personal en forma previa a realizar un recorrido por una instalación o faena. Además, le da al equipo auditor la oportunidad para revisar los protocolos y listas de chequeo como medio de planificar el recorrido por la instalación.
El equipo de auditores puede utilizar las entrevistas para clarificar alguna respuesta al cuestionario de pre-visita que no haya quedado suficientemente clara y responder cualquier pregunta en forma previa a la revisión de registros.
Recorrido por las instalaciones
El recorrido por las instalaciones auditadas es la fase final de la recolección de información, y tiene por objeto:
a) Caracterizar el sitio y su entorno;
b) Caracterizar las instalaciones y actividades que se desarrollan dentro de él;
c) Obtener evidencia sobre hallazgos de auditoría, especialmente de no-conformidades.

## Slide 19: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
(G) REGISTRO DE LAS EVIDENCIAS
El auditor debe tomar nota y registrar sistemáticamente todas sus observaciones; debe también, guardar copia de documentos importantes para sus conclusiones.
El cuaderno de notas de un auditor es muy valioso, y es importante que las notas sean tomadas de forma ordenada y legible.
(H) EVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
Las evidencias recogidas deben ser evaluadas, con el objetivo de identificar eventuales no conformidades; los criterios aplicados deben ser establecidos desde el comienzo, en función de los objetivos de la auditoría.
Por ejemplo, en una auditoría de conformidad legal, los criterios serán la legislación, las condiciones de las licencias ambientales, las normas técnicas.
En cambio, en una auditoría de un sistema de gestión ambiental, los criterios pueden ser los procedimientos preestablecidos por la organización, los objetivos y metas ambientales.

## Slide 20: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
ACTIVIDADES DE POST-VISITA DE AUDITORÍA
Las actividades de post-visita de auditoría incluyen la identificación y calificación de los hallazgos, la obtención de información adicional, la preparación del informe, la entrega del informe y el término de la auditoría.
Antes de comenzar con las actividades de post-visita se recomienda al auditor líder revisar con los miembros del equipo auditor, la agenda de trabajo para esta etapa final.
Estas actividades deben desarrollarse lo antes posible, mientras la experiencia de la visita de auditoría aún está fresca en las mentes de los auditores.

## Slide 21: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL
(I) REUNIÓN DE CIERRE
Al final de la auditoría, se presenta un informe preliminar al responsable de la instalación que se ha auditado. Esto puede eliminar algún error importante del auditor, y busca confirmar su comprensión de las actividades realizadas en el lugar y de los procedimientos de gestión utilizados.
(J) ELABORACIÓN DEL INFORME
Terminada la etapa de terreno, el equipo pasa a trabajar en la elaboración del informe. Hay diferentes estilos para la elaboración del informe. Puede apuntar solamente a las no conformidades, clasificándose en dos o tres grados de importancia. El informe final puede también hacer recomendaciones en cuanto a medidas que deben ser adoptadas para corregir las no conformidades.
En algunas organizaciones el informe de la auditoría da origen a un plan de acción, preparado por el responsable de la unidad auditada, estableciendo su compromiso de corregir las no conformidades. Es importante, la clasificación de las no conformidades en grados de importancia, ya que las no conformidades de mayor importancia deben ser corregidas rápidamente.

## Slide 22: CONTENIDO DE UN INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL (NORMA ISO 14.011)
Conviene que el informe de auditoría contenga las constataciones de la auditoría y/o un resumen citando las evidencias encontradas. Por acuerdo entre el responsable de la auditoria y el cliente, el informe podrá contener, también, las siguientes informaciones:
a) Identificación del organismo auditado y del solicitante
b) El campo, los objetivos y el plan de auditoría
c) Los criterios acordados, incluyendo la lista de documentos de referencia utilizados durante el período de la auditoría
d) La duración de la auditoría y la(s) fecha(s) en que fue realizada
e) Identificación de los representantes del auditado que participaron en la auditoría
f) Identificación de los miembros del equipo de auditoría
g) Una declaración referente a la naturaleza confidencial del contenido.
h) Lista de divulgación del informe.
i) Resumen del proceso de auditoría, incluyendo los obstáculos encontrados
j) Las conclusiones de la auditoría, como por ejemplo:
- la conformidad del SGA con relación a los criterios de auditoria del SGA;
- la calidad de la aplicación y seguimiento del sistema;
- la aptitud del proceso de revisión de la dirección interna, para garantizar de manera continua, la adecuación y eficacia del SGA

## Slide 23: IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA BASADO EN ISO 14001
ISO 14001, en su versión 2015 exige a la organización registrar los resultados obtenidos en auditorías internas planificadas. Estos informes prestan valiosos servicios a la organización:
Permite evidenciar no conformidades, antes de la auditoría de certificación.
Identifican vacíos o incumplimiento de requisitos.
Permiten diseñar y poner en práctica acciones correctivas tendientes a la mejora.
Proporcionan la base para diseñar un plan de acción tendiente a subsanar errores, cerrar brechas y emprender las acciones necesarias para allanar el camino hacia una auditoría externa.